Cette première série de TP repose sur la modélisation de compresseurs et de pompes :

|  | Ressources |
| --- | --- |
| Compresseur de climatisation TAMA (peu courant mais original) | Système, dossier |
| Compresseur de climatisation SANDEN (courant) | Système, dossier |
| Compresseur de climatisation SANDEN SDV (de plus en plus utilisé) | Système, dossier |
| Pompe HP 5 pistons Citroën (BX) | Solidworks, dossier |
| Pompe HP 8 pistons Citroën (Xantia) | Solidworks, dossier |
| Pompe HP Bosch | Système, dossier |
| Pompe à vide Renault | Solidworks, dossier |

Vous serez amenés à étudier trois de ces systèmes (voir tableau ci-dessous) et à présenter votre travail sur le dernier système abordé.

Travail à réaliser, pour les deux premiers systèmes :

Pour chaque système, vous disposerez de 1h10 maximum pour :

- Présenter la fonction du système à l’aide d’un diagramme A-0,

- Mentionner le type de technologie, par exemple : pompe à pistons axiaux ou radiaux, pompe à engrenages, pompe à palette, pompe à diaphragme, pompe péristaltique, pompe centrifuge…

- Préciser si le système est à cylindrée fixe, réglable ou variable et le justifier.

- Expliquer le fonctionnement à l’aide d’un schéma cinématique,

Travail à réaliser, pour le troisième système :

Vous disposerez de 2h30 pour réaliser une documentation d’une page maximum permettant essentiellement :

- De donner une vision d’ensemble du système à partir d’un plan, une perspective, un éclaté, etc…

- De présenter la fonction du système à l’aide d’un diagramme A-0,

- D’expliquer le fonctionnement à l’aide d’un schéma cinématique et de croquis,

De plus, ce document devra :

- Mentionner le type de technologie, par exemple : pompe à pistons axiaux ou radiaux, pompe à engrenages, pompe à palette, pompe à diaphragme, pompe péristaltique, pompe centrifuge…

- Préciser si le système est à cylindrée fixe, réglable ou variable et le justifier,

- Lister les principaux composants du système,

- Indiquer le sens de circulation du fluide.

Vous pouvez librement y ajouter toute information, vue, croquis, etc… permettant de mieux comprendre le système.

Votre documentation est à rendre pour le lundi qui suit la séance de TP.

Répartition des systèmes en fonction des groupes :

| Groupes | Comp. TAMA | Comp. Sanden | Comp. SDV | Pompe 5 pistons | Pompe 8 pistons | Pompe Bosch | Pompe Renault |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| 3 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
| 4 | 3 |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 5 |  | 3 |  |  | 1 |  | 2 |
| 6 | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  |
| 7 |  | 2 |  | 3 |  |  | 1 |